b. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### /   zjednodušená dokumentace stavby – pasport stavby /

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů 1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Stávající objekt rodinného domu č.p.30 (s.t.83) se nachází na pozemku 597/8 v obci Kutrovice (kú. Kutrovice 678031). Na stavbu rodinného domu je napojen hospodářský objekt – stodoly (st.163) nacházející se na pozemku 597/7. Pozemek je v jeho východní části velmi svažitý. Objekt je obsluhován obecní obslužnou komunikací.

Dané území není pod ochranou památkové péče, v ochranném pásmu ani v záplavovém území a nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou těžbou, seismicitou ani o zvláště chráněné území.

- Popis stavby

Účel užívání stavby

Stavba rodinného domu je určena k trvalému pobytu majitelů. Stavba hospodářského objektu-stodoly slouží jako sklad a dílna. Stavba rodinného domu je dvojpodlažní, zděná s obytným podkrovím, nepodsklepena. Střecha sedlová s přístavkem pultového charakteru. Krov dřevěný, klasické vazníkové soustavy. Stavba stodoly je zděná se dvěma podlažími a pultovou střechu.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt není pod zvláštní ochranou (není kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

Parametry stavby

Rodinný dům

Zastavěná plocha rodinného domu – 97,76m2

Obestavěný prostor – 780m3

Užitná plocha 1.NP – 62,15m2

Užitná plocha 2.NP – 70,21m2

Užitná plocha podkroví – 57,75m2

Počet funkčních jednotek – 2byty

Základní rozměry stavby – 13m*6,57m

Výška hřebene 8,78m

Stodola

Zastavěná plocha stodoly – 61,00m2

Obestavěný prostor – 229m3

Užitná plocha 1.NP – 37,59m2

Užitná plocha 2.NP – 16,8m2

Základní rozměry stavby – 9,5m*6,7m

Výška hřebene 4,7m

Základní bilance stavby

Rodinný dům

Kanalizace splašková

Průměrný denní odtok splaškové vody   4 x 95,9 l/den -  383,6 l/den

roční odtok splaškové vody                              ….....          - 140 m3/rok

Splaškové vody jsou odváděny do septiku a následně s přepadem odváděny do obecní jednotné kanalizace.

Kanalizace dešťová

Střecha je odvodněna čtyřmi vnějšími dešťovými odpady DN100 přes lapače střešních splavenin. Dešťové odpady jsou svedeny do sdružené obecní kanalizace.

Vodovod  -  na pozemek je přivedena pitná voda, přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou ve stávající šachtě v přízemí domu (vstupní chodbě). Primárním zdrojem pitné vody je studna.

Bilance odběru vody:  počet osob  …. 4 os.  -  95,9 l/os./den  ….....   celkem   383,6 l/den

roční potřeba vody                                                               70 m3/rok

Vytápění - 1.NP – Objekt je vytápěn v přízemí krbovými kamny s jmenovitým výkonem 9-11kW. V 2.NP a podkroví jsou primárním zdrojem tepla krbové kamna s teplovzdušným výměníkem výkonu 16-18kW.

Elektroinstalace

Dům je napojen na distribuční rozvod el. energie, přípojka je ukončena ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči umístěný u vstupu v 1.NP. Jistič (3x20A). Podružný rozvaděč pro 2.NP a podkroví se nachází u schodiště v patře. TUV je zajištována elektr. ohřevem boileru.

Stodola

Elektroinstalace

Stodola je napojena pouze na rozvod el. energie ze stávající přípojky rodinného domu.

- Technický popis tavby

Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Tvarové, objemové a rozměrové řešení je patrné z výkresové části dokumentace.

Rodinný dům

Stávající objekt rodinného domu je zděný dvojpodlažní, s obytným podkrovím, nepodsklepen. Střecha sedlová s přístavkem pultového charakteru. Krov dřevěný, klasické vazníkové soustavy.

Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci tvoří smíšené obvodové zdivo (kámen, cihla) které je po celém obvodu doplněno o vyrovnávací dozdění z cihelných tvarovek CDm jako nadezdívky podpírající vazníkovou střešní konstrukci a stropní konstrukci, vnitřní opláštění je pak provedeno nenosnými CDm příčkovkami (2.NP) a  plynosilikátovými tvárnicemi tl.75/100 mm typu YTONG (podkroví).

Vodorovné konstrukce

Strop je v 1.NP tvořen původními trámovým stropem (pobytové prostory) a cihelnými klenbovými stropy (chodba). V 2.NP je strop tvořen trámovým stropem se zateplením. Celková tloušťka zateplení 180mm minerální izolace (Isover unirol profi λD = 0,033 W∙m-1∙K-1). Na stropních nosných konstrukcích jsou zavěšené SDK podhledy s požadovanou požární odolností. V podkroví je strop tvořen taktéž zateplením a s palubkovým obkladem.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce objektu je klasického vazníkového typu, v prostorech podkroví je provedení osvětlení za pomocí střešních kyvných oken. Do střešní skladby byla vložena tepelná minerální izolace tl. 180mm (λD ≤ 0,035 W/mK). Odvodnění střechy je navrženo za pomocí stávajících střešních žlabů a svodů. Střešní krytina je betonová skládaná, typu Bramac.

Klempířské výrobky

Oplechování střechy a komínu bylo provedeno z pozink plechů tl. 0,8mm.

Povrchy

Vnější omítky stěn jsou provedeny klasicky štukové bílé, štítová strana je doplněna klasickou dřevěnou palubkovou lomenicí.

Okna

Veškerá okna jsou provedena jako nová, plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Okna jsou v provedení otevíravém a výklopném. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1 W/m2K. Dveřní vstupní výplně jsou plastové se skleněnými průzory.

Stodola

Stávající objekt hospodářského objektu-stodoly je zděný dvojpodlažní a nepodsklepen. Střecha je pultového charakteru. Krov dřevěný s betonovou skládanou krytinou.

Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci tvoří smíšené obvodové zdivo (kámen, cihla).

Vodorovné konstrukce

Strop v přízemí je tvořen cihelnými klenbami a ocelovými I profily.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukci objektu tvoří sedlový krov. Střešní krytina je betonová skládaná.

Povrchy

Vnější nosné stěny jsou bez povrchových úprav.

Okna

Stavební otvory jsou bez výplní.

- Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Rodinný dům

Konstrukčně se jedná o zděný dům ze smíšeného zdiva a dřevěným vaznicovým krovem a sedlovým typem střechy. Stavba nevykazuje žádné statické poruchy ani žádné tvarové deformace.

Stodola

Konstrukčně se jedná o zděný objekt ze smíšeného zdiva a dřevěným krovem a pultovým typem střechy. Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu.

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekty rodinného domu a stodoly jsou obsluhovány a napojeny stávajícím sjezdem na obecní komunikaci (p.č.663/1).

Elektro – Dům je napojen na distribuční rozvod el. Energie, přípojka je ukončena v elektroměrovém rozvaděči umístěný ve vstupní chodbě/zádveří. Elektroinstalace v podkroví byly upraveny tak aby vyhověly platným předpisům a normám, bude vydána revizní zpráva.

Elektroměrový rozvaděč je osazen hlavním jističem 3x20A. Veškeré rozvody byly provedeny kabely CYKY pod omítkou vedenými v instalačních zónách dle ČSN 33 2130Z2 čl. Objekt stodoly je taktéž napojen na zdroj elektrické energie (přípojka ze stávajícího rozvaděče rodinného domu).

Vodovod – na pozemek je přivedena pitná voda, přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou. Objekt primárně využívá jako zdroj pitné vody studnu, jenž je umístěna na pozemku vlastníka.

Kanalizace – kanalizace odpadních vod z RD je svedena do septiku a následně s přepadem odváděny do obecní jednotné kanalizace.

Dešťové vody – Dešťové odpady jsou částečně svedeny do sdružené obecní kanalizace na pozemku stavebníka.

- Ochranná a bezpečnostní pásma

Objekty jsou bez vlivu na ochranná a bezpečnostní pásma, stavba neomezuje ani neurčuje podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

Ovzduší

Hlavním zdrojem tepla v přízemí jsou krbová kamna jmenovitého výkonu do 9-11kW. V patře a podkroví je zdroj tepla krbové kamna o výkonu 16-18kW.

Voda

Předmět ochrany vod v území není nijak dotčen.

Odpady

S odpady je nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 294/05 Sb. Odpady jsou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně jsou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

| Kód | Druh odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 40 | Kovy (drobné kovové předměty - např. plechovky) | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 20 01 21 | Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N |
| 16 02 13 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky | N |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 15 02 02 | Plastové obaly | O |
| 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner | O |
| 18 01 07 | Chemikálie | O |
| 17 04 07 | Železo a ocel | O |

Stavba nemá žádný zásadní negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Na pozemku nedojde k odstranění žádné hodnotné nebo vzrostlé zeleně.

Stavba nemá vliv na ochranu zvláštních zájmů

Červený Kostelec, říjen 2019			                                              MgA. Michal Kopecký

( za tým zpracovatelů)